## Slide 1
基于AI视觉识别的钢箱梁内部巡检技术及装备研发（二期）
招商局交通科技（重庆）有限公司
桥梁与结构工程研究院 | 2026年6月

## Slide 2
一、项目背景与必要性
• 全国公路桥梁110万座，30年以上桥龄占比超20%，大量进入养护高峰期
• 钢箱梁内部隐患：疲劳裂纹、锈蚀、涂层劣化——隐蔽性强、危害大
• 人工巡检困境：高风险（缺氧、中暑）、低效率（4-8小时/桥）、高漏检率
• 交通运输部等七部门将桥梁巡检机器人列为首批推广装备
• 《公路钢结构桥梁养护技术规范》(JTG/T 5123—2025) 首次要求精细化检测
• 国内300余座大跨径钢箱梁桥进入规模化运维，年度市场规模9-15亿元

## Slide 3
二、竞品分析与差异化优势
• 履带式方案：检测范围受限、续航差
• 无人机方案：金属屏蔽信号、续航小于20分钟、稳定性差
• 爬壁机器人：越障速度慢、效率低、吸附不可靠
• 本项目差异化优势：
• 双轨底盘+多级伸缩臂+智能视觉+滑触线供电复合方案
• 彻底解决续航与通信瓶颈，实现持续不间断作业

## Slide 4
三、一期成果与二期工程化短板
• 一期完成情况（2023.8-2025.12）：
• 伸缩臂范围 5-8m | 定位精度小于等于2cm | 病害检出率大于等于90%
• 四大工程化短板：
• 1. 伸缩臂刚度不足，长悬臂振动偏移
• 2. 模块化设计不完善，难以快速适配不同桥型
• 3. 运行效率待提升
• 4. 算法精度与端云协同需优化

## Slide 5
四、项目目标
• 二期核心指标（2026.6-2027.12，18个月）：
• 伸缩臂范围：5-8m → 3-10m
• 定位精度：小于等于2cm → 小于等于1cm
• 控制精度：小于等于5mm
• 病害检出率：大于等于90% → 大于等于95%
• 巡检效率提升30%以上
• 模块化组装时间小于等于8小时
• 经济目标：示范工程大于等于2项 | 新签合同大于等于600万 | 3年产值1500万

## Slide 6
五、技术路线
• 硬件优化：多级机械臂、多功能云台相机、窄箱机器人迭代、模块化快速重构
• 算法升级：UWB+IMU+视觉多源融合定位、YOLOv8-GC持续迭代、模糊PID自适应控制
• 平台构建：钢箱梁病害数据库（6类大于等于10000张）、端云协同架构（5G+边缘计算）
• 全生命周期管理：检测-评估-养护决策闭环+BIM集成

## Slide 7
六、成果与关键技术问题
• 提交成果：
• 工程样机1套（宽幅+窄箱机器人）+ 病害数据库1套 + 端云平台1套
• 研究报告1份 + 论文2-3篇 + 发明专利2-3项 + 软著1项
• 四大关键技术问题：
• 1. 多级伸缩机械臂稳定性与精准控制
• 2. 钢箱梁内部高精度多源融合定位
• 3. 复杂工况下病害智能识别与量化评估
• 4. 宽-窄箱梁巡检机器人多机协同作业

## Slide 8
七、实施计划
• 第一阶段（2026.6-8月）：硬件系统优化设计与样机研制
• 第二阶段（2026.6-12月）：算法升级与软件平台开发
• 第三阶段（2026.10-2027.6）：系统集成、示范验证与结题
• 团队：26人（高级11人、中级14人、初级1人）

## Slide 9
八、经费预算
• 总预算：230万元
• 业务费：130万元（56.5%）- 材料费、测试试验加工费、差旅会议费、知识产权费
• 直接人工费：90万元（39.1%）- 工资、奖金、临时用工、专家咨询费
• 设备费：10万元（4.4%）- 小型设备购置与试制
• 经费分配遵循以业务需求为导向、以成果产出为目标的原则

## Slide 10
谢谢！