## Slide 1
基于AI视觉识别的
狭窄钢箱梁内部缺陷巡检机器人
二期研发项目
申报单位：桥梁结构安全研究院
协作单位：招商路检科技有限公司
2026年5月

## Slide 2
一、研究背景及国内外研究现状
行业背景
2024年全国公路桥梁110.81万座
30%以上桥梁进入老龄化阶段
钢箱梁结构占大跨径桥梁80%以上
人工检测效率低、风险高、成本高
行业痛点
作业空间狭窄（1.2~1.8m），人员无法直立
高温高湿（55°C以上，湿度80%+）
每公里U肋焊缝约100km，缺陷3类
人工检测效率低，漏检率高达30%
80亿+
全球SHM市场规模(元)
55%
国内市场份额
10.36%
年复合增长率

## Slide 3
一、研究背景及国内外研究现状（续）
国内研究现状
对比项 | 传统方式 | 本项目方案
检测方式 | 人工携带仪器 | 自动化巡检机器人
定位精度 | >10cm | ≤2cm
识别准确率 | 70-80% | ≥95%
检测效率 | 低 | 提升50%+
越障能力 | 差 | 双椭圆履带+特殊结构
本项目技术优势
双椭圆履带+越障模块：适应复杂空间（5-8m检测范围）
YOLOv8-GC算法：识别准确率≥95%，漏检率<5%
BIM+RFID融合定位：定位精度≤2cm，姿态偏差<1°
行业标准引领：参与JTG/T 5123-2025规范制定

## Slide 4
二、研究目标与内容
研究目标
≥95%
缺陷识别准确率
≤2cm
定位精度
<5%
漏检率
50%+
检测效率提升
研究内容
1
复杂环境下SLAM定位技术
基于UWB+视觉融合的自主导航定位系统，适应狭窄空间
2
轻量化缺陷检测算法
YOLOv8-GC算法优化，模型压缩50%，推理速度提升3倍
3
云边协同检测平台
边缘实时检测+云端模型迭代，支持多机器人协作

## Slide 5
三、硬件系统优化
机器人硬件架构
双椭圆履带机构
宽度可调0.8-1.2m，爬坡能力30°
双目视觉模块
基线距0.5m，深度精度±2mm@1m
多传感器融合
UWB+IMU+编码器融合定位
边缘计算单元
NVIDIA Jetson Orin，功耗35W
关键技术参数
参数 | 指标
检测范围 | 5-8m
定位精度 | ≤2cm
姿态偏差 | <1°
工作温度 | -20~55°C
防护等级 | IP67
续航时间 | ≥4h

## Slide 6
四、核心算法优化
基于YOLOv8-GC的轻量化缺陷检测算法
GhostConv骨干网络
模型体积减少50%
计算量降低40%
特征提取效率提升
GC注意力机制
通道+空间双重注意力
缺陷特征增强3倍
背景干扰抑制
模型量化压缩
INT8量化部署
推理速度提升3倍
精度损失<1%
传统YOLOv8 → YOLOv8-GC: 参数量12.8M→6.4M | mAP@0.5: 89.2%→94.5% | 推理耗时85ms→28ms

## Slide 7
五、云平台协作机制
缺陷数据库
缺陷类型:
3大类（裂纹、锈蚀、变形）
样本数量:
50,000+张标注图像
数据来源:
15座实桥检测数据
更新频率:
每月迭代优化
云边协同架构
云端层
模型训练 | 数据存储 | 远程监控
边缘层
实时推理 | 缺陷检测 | 本地决策
设备层
机器人控制 | 传感器采集 | 自主导航
协作流程
现场采集 → 边缘推理 → 缺陷预警 → 数据回传 → 云端迭代 → 模型下发

## Slide 8
六、阶段性成果
已提交成果
样机1台
双椭圆履带巡检机器人
完成现场测试验证
数据库1套
50,000+张缺陷样本
15座实桥检测数据
平台1套
云边协同检测平台
支持多机器人协作
论文与专利
SCI论文2篇
发明专利3项
关键指标
94.5%
缺陷识别准确率
≤2cm
定位精度
<5%
漏检率
50%+
效率提升

## Slide 9
七、技术与经济效益目标
技术指标目标
指标 | 目标值
缺陷识别准确率 | ≥95%
定位精度 | ≤2cm
漏检率 | <5%
检测效率提升 | 50%+
模型压缩率 | 50%
经济效益目标
600
万元
预计年产值
30%
成本降低
2年
投资回收期

## Slide 10
八、技术路线与实施计划
总体技术路线
1
第一阶段
硬件系统优化
第1-3月
→
2
第二阶段
核心算法优化
第4-6月
→
3
第三阶段
云平台开发
第7-10月
→
4
第四阶段
示范应用
第11-12月
实施时间轴
1月
3月
6月
10月
12月

## Slide 11
八、技术路线与实施计划（续）
各阶段详细任务
1
硬件系统优化
双椭圆履带机构设计定型
双目视觉模块集成
多传感器融合调试
样机装配与测试
2
核心算法优化
YOLOv8-GC算法训练
GhostConv模块集成
GC注意力机制优化
模型量化与部署
3
云平台开发
边缘计算单元部署
缺陷数据库建设
云端模型迭代系统
多机器人协作机制
4
示范应用
实桥现场测试验证
技术标准规范编制
项目成果整理验收
推广应用方案制定

## Slide 12
九、项目进度计划
项目进度安排（2026.6 - 2028.12）
2026.6
2026.12
2027.6
2027.12
2028.6
2028.12
第一阶段：硬件优化
第二阶段：算法研发
第三阶段：平台建设
第四阶段：测试验收
项目组织架构
项目经理
统筹协调
机械结构
算法研究
软件平台
测试验证
技术支持

## Slide 13
十、人力资源配置
核心团队成员
项目经理
项目总体规划
进度管理
资源协调
1人
机械结构
履带设计
结构优化
装配调试
2人
算法研究
视觉算法
缺陷检测
模型优化
2人
软件平台
云边系统
数据平台
通信模块
2人
测试验证
功能测试
性能评估
现场验证
2人
技术支持
设备维护
技术培训
售后服务
1人
年度人力资源投入（万元）
年份 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 合计
人员投入 | 120 | 180 | 100 | 400
专家咨询 | 30 | 40 | 20 | 90
培训费用 | 15 | 20 | 10 | 45

## Slide 14
十一、项目经费预算
总预算
230
万元
项目总投资
Chart: 
| 设备费 | 材料费 | 测试化验费 | 燃料动力费 | 差旅费 | 会议费 | 合作协作费 | 专家咨询费 | 其他支出
预算分布 | 45 | 30 | 35 | 15 | 20 | 10 | 25 | 15 | 35
预算明细表
预算项目 | 金额（万元） | 占比 | 预算项目 | 金额（万元） | 占比
设备费 | 45 | 19.6% | 材料费 | 30 | 13%
燃料动力费 | 15 | 6.5% | 差旅费 | 20 | 8.7%
合作协作费 | 25 | 10.9% | 专家咨询费 | 15 | 6.5%

## Slide 15
感谢聆听
敬请指导
桥梁结构安全研究院
龚元浩科技有限公司
2026年5月