## Slide 1
基于AI视觉识别的
狭窄钢箱梁内部缺陷巡检机器人
二期研发项目
申报单位：桥梁结构安全研究院
协作单位：龚元浩科技有限公司
2026年5月

## Slide 2
一、研究背景及国内外研究现状
行业背景
2024年全国公路桥梁110.81万座
30%以上桥梁进入老龄化阶段
钢箱梁结构占大跨径桥梁80%以上
人工检测效率低、风险高、成本高
行业痛点
作业空间狭窄（1.2~1.8m），人员无法直立
高温高湿（55°C以上，湿度80%+）
每公里U肋焊缝约100km，缺陷3类
人工检测效率低，漏检率高达30%
80亿+
全球SHM市场规模(元)
55%
国内市场份额
10.36%
年复合增长率

## Slide 3
一、研究背景及国内外研究现状（续）
国内研究现状
对比项 | 传统方式 | 本项目方案
检测方式 | 人工携带仪器 | 自动化巡检机器人
定位精度 | >10cm | ≤2cm
识别准确率 | 70-80% | ≥95%
检测效率 | 低 | 提升50%+
越障能力 | 差 | 双椭圆履带+特殊结构
本项目技术优势
双椭圆履带+越障模块：适应复杂空间（5-8m检测范围）
YOLOv8-GC算法：识别准确率≥95%，漏检率<5%
BIM+RFID融合定位：定位精度≤2cm，姿态偏差<1°
行业标准引领：参与JTG/T 5123-2025规范制定

## Slide 4
二、研究目标与内容
研究目标
≥95%
缺陷识别准确率
≤2cm
定位精度
<5%
漏检率
50%+
检测效率提升
研究内容
1
复杂环境下SLAM定位技术
基于UWB+视觉融合的自主导航定位系统，适应狭窄空间
2
轻量化缺陷检测算法
YOLOv8-GC算法优化，模型压缩50%，推理速度提升3倍
3
云边协同检测平台
边缘实时检测+云端模型迭代，支持多机器人协作

## Slide 5
三、硬件系统优化
机器人硬件架构
双椭圆履带机构
宽度可调0.8-1.2m，爬坡能力30°
双目视觉模块
基线距0.5m，深度精度±2mm@1m
多传感器融合
UWB+IMU+编码器融合定位
边缘计算单元
NVIDIA Jetson Orin，功耗35W
关键技术参数
参数 | 指标
检测范围 | 5-8m
定位精度 | ≤2cm
姿态偏差 | <1°
工作温度 | -20~55°C
防护等级 | IP67
续航时间 | ≥4h

## Slide 6
四、核心算法优化
基于YOLOv8-GC的轻量化缺陷检测算法
GhostConv骨干网络
模型体积减少50%
计算量降低40%
特征提取效率提升
GC注意力机制
通道+空间双重注意力
缺陷特征增强3倍
背景干扰抑制
模型量化压缩
INT8量化部署
推理速度提升3倍
精度损失<1%
传统YOLOv8 → YOLOv8-GC: 参数量12.8M→6.4M | mAP@0.5: 89.2%→94.5% | 推理耗时85ms→28ms

## Slide 7
五、云平台协作机制
缺陷数据库
缺陷类型:
3大类（裂纹、锈蚀、变形）
样本数量:
50,000+张标注图像
数据来源:
15座实桥检测数据
更新频率:
每月迭代优化
云边协同架构
云端层
模型训练 | 数据存储 | 远程监控
边缘层
实时推理 | 缺陷检测 | 本地决策
设备层
机器人控制 | 传感器采集 | 自主导航
协作流程
现场采集 → 边缘推理 → 缺陷预警 → 数据回传 → 云端迭代 → 模型下发

## Slide 8
六、阶段性成果
已提交成果
样机1台
双椭圆履带巡检机器人
完成现场测试验证
数据库1套
50,000+张缺陷样本
15座实桥检测数据
平台1套
云边协同检测平台
支持多机器人协作
论文与专利
SCI论文2篇
发明专利3项
关键指标
94.5%
缺陷识别准确率
≤2cm
定位精度
<5%
漏检率
50%+
效率提升

## Slide 9
七、技术与经济效益目标
技术指标目标
指标 | 目标值
缺陷识别准确率 | ≥95%
定位精度 | ≤2cm
漏检率 | <5%
检测效率提升 | 50%+
模型压缩率 | 50%
经济效益目标
600
万元
预计年产值
30%
成本降低
2年
投资回收期